## Slide 1: これから始めるIPv6 ～ Windows編 ～
村嶋修一/MURA

## Slide 2: 自己紹介
村嶋修一/MURA
千葉県松戸市在住
都内の独立系SIerでアプリケーション/インフラネットワーク両方のSAっぽい事しています
本/雑誌書いています(6月にWS08の本出しました)
MS MVP for Windows Server Networking 改め Virtual Machine: Networking
  https://mvp.support.microsoft.com/profile/Murashima

## Slide 3: こんな本書きました

## Slide 4: http://www.vwnet.jp

## Slide 5: Agenda
IPv6って何?
IPv6の概要と現状
Windowsで使うIPv6
ビデオ作ってきました
IPv6を使うための基礎知識
実践のためのIPv6基礎知識

## Slide 6
IPv6って何?
IPv6の概要と現状
Windowsで使うIPv6
ビデオ作ってきました
IPv6を使うための基礎知識
実践のためのIPv6基礎知識

## Slide 7: OSI参照モデル
第7層 | アプリケーション層 | 利用者にmailなどのサービスを提供 | 上位層
第6層 | プレゼンテーション層 | データを利用者に理解出来る様に変換 | 
 |  | データを通信に適した形に変換 | 
第5層 | セッション層 | サービスレベルのコンピュータ間コネクション確立/開放 | 
第4層 | トランスポート層 | データを相手に確実に届ける(TCP/UDP) | 下位層
第3層 | ネットワーク層 | アドレスの管理と経路の選択(IP) | 
第2層 | データリンク層 | 物理的な通信路の確立(MAC) | 
第1層 | 物理層 | コネクタ形状や電気特性変換 | 

## Slide 8: IPv6はL3プロトコル
L2以下の機器は影響を受けない
  一般的なHUBはL2なのでそのまま使える
  無線APも一部の機器を除いてOK
L3より上位層を使う機器はIPv6対応が必要
  ルータ
  PC/サーバ
    Windows Vista/Windows Server 2008 以降の OS は IPv6 対応済み(IPv6 Ready Logo Phase-2 認定)
  ファイヤウォール
  L3-SW
  プリンタ
  NAS

## Slide 9: IPv6ってそもそも何?
アドレス数を大幅に増やしたL3プロトコル
  世界人口が仮に100億人になったとすると
    IPv4は一人あたり0.23個
    IPv6は一人あたり3.4×個
      /64で1,844,674,407(18億)ブロック
      /48で28,147ブロック
IPv4の弱点を強化したプロトコル
  ヘッダの単純化→ルーティングの高速化
  自動構成→PnPを実現
  IPsec装備→ハイセキュリティ通信が可能

## Slide 10: IPv6にすると何がいいの?
下位層の話しなので、利用者から見ると何も変わりませんw
アドレスが潤沢にあるのでNAT不要
  VoIPとかNAT/NAPT越えが難しいプロトコルも楽に使える
身の回りのものすべてにグローバルアドレスを割り当てることができる →外部から特定機器への接続が簡単
  センサーネットワーク
  情報家電
  モバイル機器

## Slide 11: なんでIPv6が必要なの?
グローバルIPv4アドレスが2010-2011年あたりに在庫がなくなる
  IPv4を設計した時に、ここまで普及する事を誰も想像していなかったw
  10年前にIPv6は設計され移行が試みられたが、CIDRやNATでIPv4の延命が出来てしまった

## Slide 12: IPv4割当状況
年間に/8ブロックを9-13消費
2009年11月段階で26ブロック残
単純計算で2011年中あたりで在庫切れ

## Slide 13: IPv4枯渇が起きるとどうなる?
インターネット上で展開しているサービス(楽天とかmixiとか)の増強や新規提供ができない
クライアントPCもインターネットに接続困難に
ISP事業にも陰りが出て、インターネットそのものが衰退していくかも

## Slide 14: IPv4アドレス枯渇対策
未使用アドレスの回収
  ほとんど進んでいないし、回収できても焼け石に水(全て回収しても2年分程度)
プライベートアドレス割当
  ISPレベルのNAT(LSN)が導入されるが、移行措置に過ぎない
IPv6へ移行
  根本的な解決だがコストがかかる

## Slide 15: IPv4とIPv6は互換性が無い

## Slide 16: インターネット上で相互通信が出来なくなる
動的IPv6のみが割り当てられた一般ユーザからのIPv4 only Webアクセス不能
IPv6 only の MTA とメール交換不能
IPv6を割り当てられた拠点とのVPN構築不能

## Slide 17: 枯渇対応ロードマップ(JPNIC発表)

## Slide 18: IPv6 Ready Logo Program Phase1/ Phase2 取得総登録機器数
http://v6metric.inetcore.com/html/st06/02.html

## Slide 19: 企業でのIPv6導入意識
Chart: 
| 全社で既に移行いている(0.7%) | 一部で既に移行している(0.7%) | 移行を検討している(11.6%) | 検討していない(87.0%)
IPv6への移行を検討していますか(N=248) | 0.7 | 0.7 | 11.6 | 87

## Slide 20
IPv6って何?
IPv6の概要と現状
Windowsで使うIPv6
ビデオ作ってきました
IPv6を使うための基礎知識
実践のためのIPv6基礎知識

## Slide 21: PnPでほら簡単
IPv6の自動構成
  IPv6対応機器をIPv6ネットワークに接続するとIPv6アドレスが自動構成される
IPv6の名前解決
IPv6の ping
IPv6の traceroute
IPv6インターネットアクセス

## Slide 22: IPv6初心者がよくやるミス
Windows Server 2008 R2 の DHCPでIPv4とIPv6を設定したぞ
Windows 7を接続したぞ
これで IPv6 が… あれ?使えない??

## Slide 23: IPv6自動構成にはRAが必要
IPv6アドレスを自動構成させるにはRA(Router Advertisement)が必要
RAは、通常ルータやL3-SW等のL3中継装置に喋らせる
矛盾が無ければ、複数のL3機器がRAをしゃべっても問題なし

## Slide 24: フラグコントロール
DNSディスカバリーをDHCPv6にさせる場合はRA装置でM/Oフラグを広告させる

## Slide 25: RAのフラグコントロール
Mフラグ | Oフラグ | 意味
ON | ON | アドレスとそれ以外の情報をDHCPv6で構成する(ステートフル)
ON | OFF | アドレス構成はDHCPv6を使用するが、 それ以外の情報は手動等の別の手段で設定する
OFF | ON | アドレス構成にはRAを使用するが、それ以外の情報はDHCPv6を使用する (ステートレス)
OFF | OFF | DHCPv6を使用しない

## Slide 26: DNSディスカバリー
DNSディスカバリーはDHCPv6を使うのが現状の常套手段
DHCPv6とリンク(セグメント)が違う場合はDHCPv6リレーをする
RAでDHCPv6ディスカバリーさせる案もある

## Slide 27: IPv6アドレスの割当
手動設定 |  | 任意のアドレスを設定
自動構成 | 匿名アドレス | ランダムなアドレス割り当てられ 一定時間(24h)でアドレス更新される 動的アドレス ※サーバOSは静的アドレス
 | EUI-64 | MACアドレスから生成 (静的アドレス)

## Slide 28: EUI-64

## Slide 29: IPv6アドレスをEUI-64にする
Windowsで、自動構成IPv6アドレスをEUI-64にするには netsh コマンドを使う
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled
randomizeidentifiers は random と短縮可能

## Slide 30: サーバの動的IPv6アドレス設定
サーバであっても自動構成IPv6アドレスで運用可能
Windows Server 2008 / R2 は匿名アドレス構成でも静的アドレスになる
RFCが気になるのならEUI-64

## Slide 31: サーバの静的IPv6アドレス設定
設定はIPv4と同様
自動構成アドレスが残っても良いのならデフォルトゲートウェイ/参照DNS設定はRAに任すことができる

## Slide 32: IPv6アドレスの自動構成停止
手動でIPv6アドレスを設定しても、RA環境だとIPv6アドレスも自動構成される
自動構成を停止するには
netsh interface ipv6 set interface [インターフェイスID] routerdiscovery=disable

## Slide 33
IPv6って何?
IPv6の概要と現状
Windowsで使うIPv6
ビデオ作ってきました
IPv6を使うための基礎知識
実践のためのIPv6基礎知識

## Slide 34: IPv6アドレス表現
IPv6のIPアドレス表現は2オクテットづつ8つに分解した16進数を「:」で区切って表現
  fd00:0000:0000:0000:0000:0003:0002:0001
連続した0000を1ヶ所だけ「::」と省略可
  fd00::0003:0002:0001
先頭の0は省略可
  fd00::3:2:1
IPv4のCIDRと同様なプレフィックス表現
  fd00::/48

## Slide 35: アドレススペース
アドレス | 用途
:: | 不定アドレス
::1 | ループバック
2000::/3 | GUA
2002:IPv4アドレス::/48 | 6to4
2001:db8::/32 | ドキュメント用
fd00::/8 | ULA(定義はfc00::/7)
fe80::/10 | リンクローカル
ff00::/8 | マルチキャスト
fec0::/10 | サイトローカル(廃止)

## Slide 36: IPv6アドレスフォーマット
RFC3587 IPv6 Global Unicast Address Format

## Slide 37: スコープ

## Slide 38: RA(Router Advertisement)
RAでIPv6アドレスを自動構成するのでDHCPは不要
RAは、ルータ等のL3中継機器が喋る
  ゲートウェイ広告としても機能している
RAは広告するだけでアドレス管理はしない
RAが広告するのはIPv6アドレス構成に必要な情報のみで、参照DNSは広告されない
  なんだよ、結局DHCPが必要なのかよ!!

## Slide 39: GUAとULA
GUA(IPv6 Global Unicast Address)はISPから配給を受ける/48のグローバルルーティングプレフィックスを使ったアドレス
ULA(Unique Local IPv6 Unicast Address)はIPv4で言うところのプライベートアドレス
ISP変更に備えてLAN側はGUAとULAの両方を割り当てるのがオススメ
ULAにはfc00::/7が割り当てられているが、IANAがfc00::/8を予約しているので、実質使えるのはfd00::/8
ULA は fd00::/8を適当に使うのではなく、計算した疑似乱数を使う(RFC4193-3.2.2.)
  現在時刻とEUI-64をマージ
  SHA-1でハッシュ
  0xfd+下位40ビット(=/48)をULAプレフィックスとして使う
  http://www.kame.net/~suz/gen-ula.html 等で求められる

## Slide 40: IPv4とIPv6
IPv6 Only 環境には当面ならないので、IPv4とIPv6のデュアルスタックがスタンダードな姿として続く
トンネリングや移行技術がRFCに色々あるけど、ISPが気にする分野なのでユーザは気にしなくて良い(ハズ)
  ただし、IPv6が6over4トンネルで提供されることがあるので、実装に使う事アリ

## Slide 41: IPv6アクセス回線
固定IPv6アドレス(/48)
  ネイティブ
  デュアルスタック
  6over4
NGN
  ネイティブ
  トンネル

## Slide 42: ネットワークID管理
基本はステートレス自動構成
クライアントは匿名アドレス
サーバ等静的アドレスが必要な機器はEUI-64
自動構成がダメな機器だけ手動(AD DSとか)
DDNS必須
ほぼすべてのノードが自動構成で済むので、アドレス割り当ての手間がない!!

## Slide 43: サブネットID
企業内のルーティングは、16ビットのサブネットIDで設計する
  少ないようだけど、Class Aと同サイズ(65,536セグメント)
設計手法はIPv4と同じ
  必要アドレス数をツリー構造で割当

## Slide 44: ルーティング
IPv4とは別にIPv6ルーティングが必要
ダイナミックルーティングがお勧め
  RIPng(RIP new generation)
  OSPFv3(OSPF version3)
  Integrated IS-IS
  EIGRP for IPv6
  MP-BGP4(Multiprotocol-BGP4)
デフォルトゲートウェイに fe80::1 を割り当てておくと手動設定時が楽

## Slide 45: DMZの考え方
NATは使わない
ULAは不要(設定しても構わないけど)
RA+ステートレスDHCPv6で自動構成
FWではセグメントに対するポリシーのみ(NIC変えただけでIPv6アドレス変わるので運用が面倒)
  個別ポリシーは各ホストで実装
ICMP/ICMPv6はIn/Outとも通す(Internet/LANも通すのがお勧め)
マルチキャスト(ff05::/16)とULA(fc00::/7)を外に出さない

## Slide 46: 家庭でのIPv6
ブロードバンドルータ(HGW)交換のみ
  デュアルスタック
  DHCPv4
  RA+DHCPv6(リレーエージェント)
  MLD(マルチキャスト)
  /64が割り当てられる
最新OSはIPv6対応済み
  古いOSはIPv4のまま使う
  クライアントのIPv6対応は時間が解決してくれる(希望的観測)
情報家電はLANケーブル接続よりPLCや無線LANとの親和性が高いので、IPv6普及に伴ってこれらが主流になるかも

## Slide 47: まとめ(その1)
使用する IPv6 アドレス
  IPv4/IPv6デュアルスタック
  サイトは/48、セグメントは/64
  NAT は使わない
  ULA は fd00::/8 を計算で求める

## Slide 48: まとめ(その2)
IPv6アドレスの自動構成
  IPv6 アドレスは RA で自動構成
  Vista/7 の匿名アドレスは24時間更新
  WS08/R2 は静的割り当て
  DHCPv6 はステートレス
  DNSディスカバリーはフラグコントロールが必要

## Slide 49: まとめ(その3)
DNSディスカバリー
  現状の仕様では DHCPv6 リレーが必要
  DHCPv6 リレーが難しい場合は、IPv4 DNS ディスカバリーで暫定回避
ルーティング
  ルーティングは、ルーティング ID の16ビットで設計
  ルーティング設計手法は IPv4 と同じ
  小規模でもダイナミックルーティングがお勧め
  デフォルトゲートウェイに fe80::1/10 を割り当てておくと手動設定時が楽
DMZ
  ファイヤウォールポリシーはセグメント単位に設定(個別ポリシーは各ホストで実装)

## Slide 50: おまけ(その1)
IPv6導入記
http://www.vwnet.jp/IPv6/IPv6Start.asp

## Slide 51: おまけ(その2)
IPv6の勉強にお勧めの本
  IPv6 エッセンシャルズ 第2版
  オライリー・ジャパン
  定価3,780円
  ISBN978-4-87311-328-9

## Slide 52: おまけ(その3)
WS08R2で名前解決ができないホストがある場合の対処
  Windows Server 2008 R2 で、www.microsoft.com や mixi.jp 等の一部のホストが名前解決できない事があります。
  厄介な事に、microsoft.com ドメインの全てが名前解決できないので、アクティベーションが出来なかったり、Windows Update ができなかったりと、かなり深刻な事態に陥ります。(2009/10/3現在)
http://www.vwnet.jp/Windows/WS08R2/EDNS0/EDNS0.htm

## Slide 53: Q&A